品牌：戴浦

型号:DP-UK512/UK520

USB3.0/HDMI高清会议摄像机

1080P30视频输出、20倍光学变倍

产品概述

适用于企业、教育和远程医疗应用领域的PTZ高清彩色摄像机，具有20倍的光学变焦和60FPS的高帧率。可以在企业会议室、教室、培训中心和医疗室捕捉到高质量的彩色视频图像。用户可通过HDMI线和USB3.0电缆连接到高清显示设备上观看。

为了方便控制和观看，同时提供能输出60FPS帧率的USB3.0和HDMI接口，同时能自动接收VISCA命令和PELCO-P/D协议命令，可以选择使用RS232或者RS485接口来做连接。

产品特点

- 真正的FULL HD高清图像

采用1/2.8英寸，210万有效像素的高品质HDCMOS传感器，可实现1920x1080超高分辨率的优质图像。输出帧频最高可达60/50帧/秒。在保证高清晰度的同时，重点满足了对画面流畅性的需求。

- 低噪声高信噪比

应用了2D和基于运动估计的3D降噪算法，采用新一代低噪声传感器，有效的降低了噪声。

- 20倍光学变焦

快速准确而稳定的自动聚焦镜头，可达到20倍光学变倍。

- USB3.0全高清的多格式视频输出

提供USB3.0接口。同时提供HDMI接口。支持1080P60/50、1080P30/25等高清视频制式。

- RS232C/RS485控制方式（VISCA协议/Pelco-D/Pelco-P）

常规使用RS-232C及RS485，可对摄像机的所有设定以功能操作，进行远程高速通讯控制。

- 多功能遥控器

配备有操作简便的遥控器，除了可进行基本设定，以及对水平、俯仰、变倍等控制外，还可以通过遥控器调出菜单设定摄像机的相关参数。

- 红外遥控器信号透传功能

- 可选摄像机倒装功能

支持摄像机倒装，并可通过OSD菜单或发送串口命令改变安装方式

- OSD中英文菜单功能

丰富的OSD菜单，可用遥控器控制中英文OSD

应用场合

视频会议、远程医疗、教育培训、智慧党建等

技术参数：

| 型号 | DP-UK520 |
| --- | --- |
| 摄像机、镜头参数 |
| 图像传感器 | 1/2.8英寸高品质HD CMOS传感器 |
| 有效像素 | 16：9 210万有效象素 |
| 视频格式 | USB3.0: 1080p60/50/30/25/10，720p60/50/30/25/20/10， USB2.0: 1080p10，720p25/20/10，800X600P60/50/30/25,640X480P60/50/30/25 |
| 镜头变倍 | UK520,20X,F1.6～F3.5,f=4.7mm～94mm 20倍数字变焦 |
| 视角 | UK520,20X,58.7°(广角端)～3.2°(远端) |
| 最低照度 | 0.1Lux |
| 白平衡 | 自动/室内/室外/手动 |
| 聚焦 | 自动/手动 |
| 光圈 | 自动/手动 |
| 快门 | 自动 |
| 信噪比 | >52dB |
| 输入/输出接口 |
| 高清视频接口 | HDMI、 USB3.0 |
| 控制信号接口 | 8芯 mini DIN |
| 控制信号格式 | 起始位：1位、数据位：8位、停止位：1位、波特率：9600/4800/2400bps |
| 电源接口 | HEC3800电源插座 |
| 支持操作系统 | Windows，Mac OS,Android,Linux |
| USB通讯协议 | UVC1.1 |
| 编码方式 | MPEG/YUY2 |
| USB接口PTZ控制 | 支持PTZ控制 |
| 常规参数 |
| 机械性能 | 水平转动：±180度；俯仰转动：-90度～+90度 |
|  | 水平控制速度：1-100°/秒；俯仰控制速度：1-60°/秒 |
|  | 预置位速度：水平：100°/秒，俯仰：60°/秒 |
|  | 预置位精度：0.1度 |
|  | 预置位数量：255个用户可设置预置位 |
| 颜色 | 莫兰迪灰色 |
| 电源适配器 | AC110V-AC220V转DC12V/2A |
| 输入电压 | DC12V(DC11.5-DC12.5V) |
| 功耗 | 15W(最大) |
| 储藏温度 | -10℃到+60℃ |
| 工作温度 | 0℃到+45℃ |
| 尺寸（宽X高X深） | 172mmX175mmX183mm |
| 重量（净重） | 2.5KG(1.3KG) |
| 使用环境 | 室内 |