## 品牌：戴浦

型号：DP-Q10

产品概述：

DP-Q10高清直播摄像机，是戴浦科技专为电商直播研发的高清摄像机，内置激光聚焦技术，拥有快速聚焦功能，更具有完善的功能、优异的性能、丰富的接口；先进的ISP处理技术和算法，使得图像效果生动逼真、画面亮度均匀、层次感强、清晰度高、色彩还原性好。支持H.265/H.264编码，在低带宽下使得画面更加流畅、清晰。

产品特点：

- 全高清图像

采用1/2.8英寸207万像素高品质CMOS图像传感器，最大分辨率可达1920×1080，输出帧率高达60帧/秒，呈现清晰逼真的高清视频，生动地展现人物的表情和动作。

自动聚焦技术

先进的自动聚焦算法使得镜头快速、准确、稳定地完成自动聚焦。

- 激光测距仪

辅助聚焦，使聚焦速度更快更稳（有效距离4米）。

- 低噪声高信噪比

低噪声CMOS有效地保证了摄像机视频的超高信噪比。采用先进的2D、3D降噪技术，进一步降低了噪声，同时又能确保图像清晰度。

- 多种视频输出接口

支持HDMI、USB3.0、LAN支持音视频同时输出；LAN接口支持POE供电。

- USB3.0

支持YUY2、MJPEG、H.264、NV12视频编码格式。

- 多种音频压缩标准

支持AAC、MP3、G.711A音频压缩，支持8000、16000、32000、44100、48000采样频率。

- 内置重力感应器

内置重力感应器，支持云台自动翻转功能，方便工程安装。

- 多种网络协议

支持ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP协议；支持RTMP推送模式，轻松链接流媒体服务器(Wowza、FMS)；支持RTP组播模式，支持网络全命令VISCA控制协议。

- 控制接口

RS422兼容RS485、RS232-IN、RS232-OUT，RS232接口支持级联。

- 多种控制协议

支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P协议，支持自动识别协议。

- 静音云台

采用高精度步进电机以及精密电机驱动控制器，确保云台运行平稳，且噪声小。

- 多预置位

支持多达255个预置位(遥控器设置调用为10个)

技术参数

| 摄像机参数 |
| --- |
| 型号 | DP-Q10 |
| 焦距范围 | 3.9～46.8mm |
| 视场角 | 6.3°（窄角） 72.5°（广角） |
| 光圈系数 | F1.8 ～ F2.4 |
| 有效像素 | 207万有效像素1/2.8英寸高品质CMOS传感器 |
| 视频信号 | HDMI输出支持的视频格式包括 1080P60、1080P50、1080P30、1080P25、720P60、720P50、1080P59.94、1080P29.97、720P59.94； “P”代表逐行（Progressive）扫描格式的图像。 “i”代表隔行（interlaced）扫描格式的图像。 USB3.0输出支持视频格式包括 主码流：YUY2/NV12支持1920×1080P30、1280×720P30、1024×576P30、960×540P30、800×448P30、720×1280P30、640×360P30、640×480P30、1080x1920P30、180*320P、270*480P、600*800P MJPEG/H.264支持1920×1080P60、1280×720P60、1024×576P60、800×448P60、720×480P60、640×360P60、640×480P60、320×176P60、1080x1920P60、288*352P、576*720P、600*800P、896*1600P、 |
| 最低照度 | 0.5Lux(F1.8, AGC ON) |
| 数字降噪 | 2D﹠3D数字降噪 |
| 白平衡模式 | 自动白平衡、一键白平衡、手动白平衡和指定色温 |
| 聚焦模式 | 自动、手动、一键聚焦 |
| 曝光模式 | 自动、手动、快门优先、光圈优先、亮度优先 |
| 光圈参数 | F1.8 ～ F11、CLOSE |
| 快门速度 | 1/25～1/10000 |
| 背光补偿 | 开/关 |
| 动态范围 | 关/动态等级调整 |
| 视频调节 | 亮度、色度、饱和度、对比度、锐度、黑白模式、伽马曲线 |
| 信噪比 | ≥50dB |

| 接口功能性能 |
| --- |
| 产品接口 | HDMI、LAN(POE)、USB3.0（B型兼容USB2.0）、A-IN、RS232-IN、RS232-OUT、RS422（兼容RS485）、旋转拨码、DC12V电源、电源开关 |
| 视频编码格式 | LAN接口：支持H.264 USB3.0接口：支持YUY2、MJPEG、H.264、NV12、 |
| 音频输入接口 | 双声道3.5mm线性输入 |
| 音频输出接口 | HDMI、LAN、USB3.0 |
| 音频压缩格式 | AAC、MP3、G.711A |
| 网络接口 | 10M/100M/1000M自适应以太网口，支持POE供电，支持音视频输出 |
| 网络协议 | RTSP、RTMP、ONVIF、GB/T28181；支持网络VISCA控制协议； 支持远程升级、远程重启、远程复位 |
| 控制接口 | RS232-IN、RS232-OUT、RS422兼容RS485 |
| 串口通讯协议 | VISCA/Pelco-D/Pelco-P；支持波特率115200/38400/9600/4800/2400 |
| USB通讯协议 | UVC（视频通讯协议），UAC（音频通讯协议） |
| 电源接口 | HEC3800电源插座(DC12V) |
| 电源适配器 | 输入AC110V-AC220V； 输出DC12V/2.5A |
| 输入电压 | DC12V±10% |
| 输入电流 | <1A |
| 整机功耗 | <12W |